Памятка

в целях предупреждения пожаров, гибели людей и травматизма в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий:

1. При проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в учреждениях с массовым пребыванием людей, необходимо назначить лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в силу действующих нормативных правовых актов. Ответственные лица, устроители мероприятий, перед началом этих мероприятий должны тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

2. Проведение праздничных мероприятий должно осуществляться в зданиях (учреждений), оборудованных активными средствами защиты (автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также исправной телефонной связью.

3. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

4. Во всех помещениях, задействованных в проведении праздничных  мероприятий, на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также должны иметься первичные средства пожаротушения (огнетушители) на случай возникновения пожара.

5. В зданиях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

6. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускать  загромождение мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконы и лоджий, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы. Стены и потолки помещений не должны быть облицованы или окрашены горючими материалами.

7.  Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек. В деревянных и щитовых зданиях одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

8. При организации и проведении новогодних праздников:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

9. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны.

10. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

11. Не допускать загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

12. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

13. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

14. В местах с массовым пребыванием людей эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При эксплуатации действующих электроустановок запретить:

- эксплуатацию электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

15. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). Топка печей в зданиях и сооружениях должна прекращаться не менее чем за два часа до начала  представлений, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко сну. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна быть закончена не позднее, чем за 1 час до прихода детей. Расстояние от печей до сгораемых материалов и оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м.

16. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

17. Провести противопожарные инструктажи с руководителями, а также лицами ответственным за проведение праздничных мероприятий  в учреждениях.

18. Провести в зданиях, задействованных в Новогодних мероприятиях практические тренировки по эвакуации людей, с привлечением  работников учреждений.

19. Запретить проведение Новогодних праздничных мероприятий в зданиях, не соответствующих требованиям норм и правил пожарной безопасности.