РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 12

Об утверждении Положения «О признании жилых домов и жилых помещений непригодными для постоянного проживания, не соответствующими санитарно-техническим нормам»

| Принято Собранием депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 28 ноября 2008 г. |
| --- | --- |

# В целях реализации полномочий, предусмотренных федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» и в соответствии с Жилищным Кодексом и Постановлением Правительства РФ от 28.11.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» Российской Федерации Собрание депутатов

решило:

1. Утвердить Положение «О признании жилых домов и жилых помещений непригодными для постоянного проживания, не соответствующими санитарно-техническим нормам» (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

| Глава Андреево-Мелентьевского сельского поселения | __________________ Иваница Ю.В. |
| --- | --- |

Приложение к Решению Собрания депутатов № 12 от 28.11.2008 г.

# Положение
о признании жилых домов и жилых помещений не пригодными для постоянного
проживания, не соответствующими санитарно-техническим нормам

# I.  Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о признании жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда непригодным для постоянного проживания, утвержденного приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР N 529 от 05.11.1985 г.

2. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо от формы собственности, расположенные на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения и определяет единый порядок признания жилых домов и жилых помещений непригодными для постоянного проживания (не соответствующими санитарно-техническим нормам), грозящими обвалом, относящимися к категориям бараков, подвалов, а также устанавливает требования к жилому помещению, порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.   Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

II. Основные понятия

4.  Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания.

5.  Жилым помещением признается:

жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;

квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

6.  Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

III. Межведомственная комиссия

7.  Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - комиссия), на основании оценки соответствия указанных помещения и дома установленным в настоящем Положении требованиям.

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения создает комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда. В состав комиссии включаются представители Администрации. Председателем комиссии является Глава поселения.

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.

К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.

8.  Администрация поселения вправе принимать решение о признании частных жилых помещений, находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия этих помещений установленным в настоящем Положении требованиям и по принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан.

9. Жилой дом или квартира (помещение) признаются грозящими обвалом на основании акта обследования межведомственной комиссией (визуального или инструментального), состав которой утвержден соответственно постановлением Главы поселения.

Акт межведомственной комиссии утверждается постановлением Главы поселения.

10. При обследовании технического состояния жилых домов индивидуальных владельцев следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 128 ЖК РФ граждане, имеющие в личной собственности жилой дом, обязаны обеспечивать его сохранность, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, содержать в порядке придомовую территорию.

11. Помещение относится к категории подвальных, когда отметка пола помещения ниже планировочной отметки земли или отмостки более, чем на половину внутренней высоты помещения. Отнесение помещений к категории подвальных осуществляется на основании инструментальных замеров. Граждане, проживающие в указанных помещениях, имеют право на улучшение жилищных условий, согласно ст. 29 ЖК РФ.

IV. Основные дефекты жилых помещений

12. Жилое помещение может быть отнесено к категории непригодных для постоянного проживания (не соответствующих санитарно-техническим нормам) на основании акта межведомственной комиссии, утвержденного постановлением Главы поселения при наличии следующих объемно-планировочных и санитарно-гигиенических дефектов:

12.1. Площадь жилой комнаты менее 5 кв.м.

12.2. Ширина прямоугольной или средняя ширина не прямоугольной комнаты менее или равна 2,0 м ( при этом ширина или глубина альковов и ниш не учитывается).

12.3. Высота жилой комнаты в зданиях 1-3 групп капитальности с плоским потолком до 2,4 м или при сводчатом потолке до 2,5 м от пола до пяты свода, в зданиях 4-6 групп капитальности до 2,25 м (включительно).

12.4. Дверной проем в капитальной стене или перегородке жилой комнаты имеет ширину менее 70 см, в том случае, если это единственный вход в комнату и он не может быть увеличен до нормы.

12.5. Пол комнаты ниже отметки поверхности земли, отмостки или тротуара, прилегающих к помещению.

12.6. Расстояние между окнами комнаты и стеной противоположного здания или сооружения до 3 м включительно, в том случае. Если эта комната не имеет других окон.

12.7. Окна комнаты выходят только в замкнутый световой дворик с габаритами его до 5х5 м (включительно).

12.8. В комнате имеется лаз в техническом подполье, чердак или в квартире имеется люк ливнестоков в том случае, если в техническом подполье или чердаке нет другого выхода и его нельзя ликвидировать (кроме 1-этажных домов посемейной застройки).

12.9. Жилые помещения, устроенные в чердачных помещениях и мансардах.

12.10. Выход из жилой комнаты осуществляется непосредственно наружу (улицу) в том случае, если невозможно оборудовать теплый тамбур или теплую пристройку.

12.11. Брандмауэр является стеной жилой комнаты.

12.12. Над комнатой расположены канализационные трубопроводы и проборы от санитарного узла (уборной, ванны).

12.13. Через комнату или в межэтажном перекрытии проходят канализационные трубы.

12.14. Вход в уборную или совмещенный санузел осуществляется непосредственно из комнаты в том случае, если технически его нельзя перенести в другое место.

12.15. Комната, в которую встроен санузел (ванная или уборная) в том случае, если такая комната расположена в коммунальной квартире и технически не представляется возможным перенести санузел в другое помещение или обеспечить нормативную звукоизоляцию.

12.16. В квартире нет уборной (за исключением 1-2 этажных домов с вынесением за пределы квартиры уборных) признается непригодной для постоянного проживания одной из комнат, пригодная по техническим условиям для переоборудования под санузел.

12.17. При несоблюдении требований "Правил безопасности в газовом хозяйстве" к размещению плит в помещениях жилых зданий, признается непригодной для постоянного проживания одна из комнат, пригодная по техническим условиям для переоборудования под кухню.

12.18. Если в коммунальной квартире площадь кухни менее 10% от жилой площади квартиры или кухня расположена в передней шириной менее 1,9 м (если вход в квартиру единственный и осуществляется через проходную кухню), признается непригодной для постоянного проживания одна из комнат, пригодная по техническим условиям для переоборудования под светлую кухню.

12.19. Если в коммунальной квартире ванная устроена в кухне или коридоре, признается непригодной для постоянного проживания одна из комнат, которая технически может быть переоборудована под ванную.

12.20. Комната непригодна, если не имеет естественного освещения или освещается окнами (фрамугами), выходящими в соседнее помещение.

12.21. Комната непригодна, если имеет окна, выходящие в крытую галерею или под арку (в том случае, когда другие окна отсутствуют).

12.22. Ширина простенка между световыми проемами и поперечной стеной или перегородкой более 3 м, за исключением случаев размещения окон в двух наружных стенах угловой комнаты (при этом ширина и глубина альковов и ниш не учитывается).

12.23. Помещение считается непригодным для постоянного проживания в том случае, если технически не представляется возможным снизить уровень вибрации до величин, установленных нормами.

12.24. Помещение считается непригодным для постоянного проживания, если с помощью конструктивных и защитных мероприятий не представляется возможным снизить уровень шума от работы стационарных механизмов или инженерного оборудования до величин, установленных нормами.

12.25. Комната непригодна, если в ней отсутствуют отопительные приборы (в случае невозможности оборудования ее отопительными приборами).

12.26. Комната не пригодна, если находится над помещением с большим тепловыделением и температура воздуха на расстоянии 1,5 м от уровня пола в ней не превышает 250 С при температуре пола больше 280 С в том случае, если невозможно выполнить теплоизоляцию с целью снижения температуры до санитарной нормы.

12.27. Жилые дома, независимо от группы капитальности, и жилые помещения относятся к непригодным с учетом физического износа, повреждения несущих конструкций, недостатков планировки и уровня внутреннего благоустройства.

12.28. Каменные дома с износом более 70 % относятся к категории непригодных для проживания.

12.29. Деревянные дома и дома со стенами из местных материалов, а так же мансарды с износом более 65 % относятся к категории непригодных для постоянного проживания.

12.30. Строения, расположенные в пределах санитарно-защитных, пожароопасных, взрывоопасных зон промышленных предприятий, транспорта, инженерных сетей и других зонах с особыми условиями, запрещенных к застройке СНиП П-60-75, относятся к категории непригодных для постоянного проживания.

12.31. Строения, расположенные в опасных зонах оползней, на территориях ежегодно затапливаемых паводковыми и ливневыми водами, относятся к категории непригодных для постоянного проживания.

12.32. Жилые дома, получившие повреждения в результате неравномерных осадок, относятся к категории непригодных для постоянного проживания, если эти повреждения не могут быть устранены с одновременным конструктивным обеспечением требований СНиП к жилым зданиям.

Граждане, проживающие в квартирах (жилых помещениях), не соответствующих санитарно-техническим нормам (непригодных для постоянного проживания), признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий, согласно ст.29 ЖК РФ.

# VI.  Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

13.  Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

14.  При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным в настоящем Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

15.  Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;

определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;

составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;

принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления решения по итогам работы комиссии;

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

16. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию вместе с заявлением следующие документы:

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;

план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением.

Для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома.

По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.

В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить указанные документы.

17. Все расходы, связанные с привлечением необходимых служб и экспертов несёт заинтересованная сторона. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

18.  По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;

о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

19.  По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме согласно приложению № 1.

20.  В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2.

На основании полученного заключения Администрация поселения принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

21.  В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.

22.  Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю.

23.  Решение соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

# VII.  Использование дополнительной информации для принятия решения

24.  В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 47 настоящего Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

25.  Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании представления соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

Секретарь Собрания депутатов

Андреево-Мелентьевского 							А.А.Карпов

сельского поселения

Приложение № 1

к Положению о признании жилых домов и жилых помещений не пригодными для постоянного проживания, не соответствующими санитарно-техническим нормам, утверждённого Решением Собрания депутатов № 12 от 28.11.2008 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

N ________________________________  __________________________________

(дата)

_______________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного

пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная          комиссия,          назначенная

_______________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или  уполномоченного  им   лица

_______________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов _______________________________

_______________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

и  на  основании  акта  межведомственной  комиссии,    составленного по

результатам обследования, _____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае

проведения обследования), или указывается, что на основании решения

межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о __________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому

помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного

проживания)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

______________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии

__________________________________ __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

__________________________________  __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

__________________________________  __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

Приложение № 2

к Положению о признании жилых домов и жилых помещений не пригодными для постоянного проживания, не соответствующими санитарно-техническим нормам, утверждённого Решением Собрания депутатов № 12 от 28.11.2008 г.

АКТ

обследования помещения

N ________________________________ __________________________________

(дата)

_______________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного

пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________

______________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата,

номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _____________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника  помещения  или  уполномоченного  им  лица

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению _________________________

_______________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,

наименование организации и занимаемая должность - для юр. лица)

и составила настоящий акт обследования помещения ______________________

______________________________________________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в

эксплуатацию)

Краткое описание  состояния  жилого  помещения,  инженерных  систем

здания, оборудования и механизмов и  прилегающей  к  зданию  территории

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Сведения о несоответствиях  установленным  требованиям  с указанием

фактических   значений    показателя    или    описанием    конкретного

несоответствия ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других

видов контроля и исследований _________________________________________

______________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие

фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые

необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных

условий для постоянного проживания ____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Заключение  межведомственной комиссии по  результатам  обследования

помещения _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты лабораторных испытаний;

в) результаты исследований;

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

__________________________________  __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

__________________________________  __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

__________________________________  __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

__________________________________  __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

__________________________________  __________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)